Yangın İhbar Butonu İlave Teknik Özellikler

Yangın ihbar butonu , kendi kendine sönebilen kırmızı plastikten imal edilmiş olmalıdır.Yangın ihbar butonu boyutlarının tamamı 87mm x 87mm x 52mm boyutlarını aşmamalıdır.

Yangın ihbar butonu dünyada bilinirliğini kanıtlamış üreticiler tarafından üretilmiş olmalıdır.Yangın ihbar butonu duman ve sıcaklık dedektörlerininde içerdiği Haberleşme ünitelerini üzerinde bulundurmalıdır. Yangın ihbar butonu aynı zamanda butonun dik yüzünün üstünde siyah karakterlerle yazılmış “FIRE” yazısının sol tarafında gömme monte edilmiş gösterge LED’i içermelidir. Bu gösterge  LED’i kırmızı renkli olmalıdır.

Yangın ihbar butonunun aktif edildiği LED’in yanmasıyla görülmelidir.Aynı zamanda yangın alarm kontrol paneli tarafından da bu gösterge LED’in kontrol edebilebilmelidir.